Приложение №1

к Постановлению Мэра города Томска

от 12.04.1999 г. № 270

Н О Р М А Т И В Ы

потребления жилищно-коммунальных услуг для населения

города Томска

| Уровень потребления и вид ЖКУ | Н о р м а т и в п о т р е б л е н и я н а 1 ч е л о в е к а |
| --- | --- |
| I. Водоснабжение | Холодная вода, л/сут. на 1 чел. | Водоотве- дение, л/сут. на 1 чел. | Холодная вода для нужд горя- чего водоснаб- жения при зак- рытом водораз-боре, л/сут. на 1 чел. | Горячая вода от источника ГВС Открытый водоразбор л\сут. на 1 чел. | На подогрев воды для нужд ГВС Гкал в мес. на 1 чел. |

I.1.Жилые дома квартирного типа:

-с водопроводом без канализа-

ции					75		-		-

-с водопроводом, канализацией,

без ванн				100		100		-

-с водопроводом, канализацией

гор. водоснабжением без ванн              100                       150                        50

-с водопроводом,канализацией

и ваннами с водонагревателя-

ми, работающими на твёрдом

топливе				250		250		-

-с центральным горячим водос-

набжением, оборудованные

умывальниками, мойками и ду-

шами				165		265		100		100	0,180

-с водопроводом,канализаци-

ей мойкой, душем и ванной

1500-1700 мм с закрытой сис-

темой  водоснабжения от ВВП              320                      320                       -                            120

-с сидячими ваннами, оборудо-

ванные душами			140		250		110		110	0,198

-с ваннами длиной от 1500-1700

мм, оборудованными душами с

с горячим водоснабжением		200		320		120		120	0,216

-высотой свыше 12 этажей с це-

нтральным горячим водоснаб-

жением				245		360		115		115	0,207

-при пользовании уличными во-

доразборными колонками		35		-

I.2.Общежития

-с душевыми общими			35		85		50		50	0,09

-с общими кухнями и блоками

душевых на этаже при жилых

комнатах в каждой секции зда-

ний					60		140		80		80	0,144

-с душами при всех жилых ком-

натах				50		110		60		60	0,108

___________________________________________________________________________________________

II. Электроснабжение                                             Электроэнергия  кВт . час

II.1.Жилые дома ,оборудованные стационарными электроплитами:

-1-комнатные квартиры                                                                   150

-2-х комнатные квартиры                                                                              200

-3-х  комнатные и более

квартиры                                                                                      230

II.2.Жилые дома с газовыми плитами:

-1-комнатные квартиры                                                                                 100

-2-х комнатные квартиры                                                                              150

-3-х комнатные и более

квартиры                                                                                                        180

II.3.Норматив на 1-го человека

(для предоставления льгот

по Постановлению №651

от 31.08.1998 г.)                                                                                           70

________________________________________________________________________

III. Газоснабжение                                               Сжиженный газ     Сетевой газ

6,2 кГ. мес/чел.         8,3 м3.мес./чел.

______________________________________________________________________________________

IV. Теплоснабжение                                                Тепловая энергия

(отопление)                                                         Гкал. /мес. на м2

0,039

Примечания:

1. Норматив на подогрев воды для нужд ГВС рассчитан по СниП 2.04.07.-86 "Тепловые сети" без корректировки по температуре холодной воды, поступающей на источник ГВС

2.  0,039   -   расчетный норматив теплопотребления на отопление 1 м 2 общей площади в г. Томске рассчитан на отопительный период 5616 часов (234 сут.), среднюю наружную температуру за отопительный сезон для г. Томска - 8,8 0 С, внутренней температуры для жилых зданий + 18 0 С.

3. Населению предъявляется оплата по фактическому уровню потребления тепла в расчете на социальную норму площади жилья, утвержденную в установленном порядке постановлением Главы администрации области от 14. 04. 98 г. № 130.

4. Норматив на водоотведение получен путем суммирования нормативов на горячее и холодное водоснабжение.

5  Примеры расчета оплаты за потребленное тепло:

Общая площадь квартиры - 40 м2

- Фактическая среднемесячная температура наружного воздуха  - 10,8 0 С.

Находим:

1) коэффициент приведения к фактической температуре в рассматриваемом месяце:

18 - (-10,8)

Кпр = --------------- = 0, 496 , где все величины const кроме фактической температуры

18 - (-40)                     месяца.

2) теплопотребление на 1 м2

0,039  х 0,496

Q' = --------------------  = 0,042,  где 0,462 - const , клэффициент приведения на

0,462                         температуру  - 8,80С.

3) теплопотребление Q на квартиру в целом:

Q = 0,042  х 40 = 1,68 Гкал

4)стоимость отопления С = Т х Q, где Т - тариф, С = 40 х 1,68 = 67,2 руб.

II. Фактическая среднемесячная температура воздуха + 10С.

18 + (+1)

1)   ------------ = 0, 293

18 - (-40)

0,039 х 0,293

2)  ------------------ = 0, 025

0,462

- Q = 0,025 х 40 = 1,0

- С = 40 х 1,0 = 40,0 руб.