Приложение к постановлению Мэра г. Томска

от 26.12.2007 № 843

П О Л О Ж Е Н И Е

о порядке обустройства и содержания строительных площадок на территории            муниципального образования «Город Томск»

1. Обустройство и содержание строительных площадок на территории муниципального образования «Город Томск» осуществляется в соответствии с действующим законодательством, установленными строительными, санитарными и иными нормами и требованиями, муниципальными правовыми актами города Томска в сфере благоустройства территории,  а также настоящим Положением.

2. В подготовительный период до начала основных общестроительных работ застройщиками либо уполномоченными ими лицами выполняются следующие виды работ, непосредственно связанные с обустройством строительной площадки в соответствии с действующим правовыми актами и проектами организации строительства и производства работ:

2.1. установление ограждений строительной площадки согласно стройгенплану  в  границах отведенного земельного участка;

2.2 при необходимости, в соответствии с решением ландшафтной комиссии, производство вырубки или пересадки деревьев и кустарников, установление ограждений сохраняемых деревьев;

2.3 освобождение строительной площадки от зданий, строений и сооружений и иных объектов, подлежащих сносу ( в соответствии с ПОС);

2.4. срезка и складирование растительного слоя грунта в специально отведенных местах, вертикальная планировка строительной площадки;

2.5. установка при въезде на площадку и выезде с нее информационных щитов с указанием  наименования и местонахождения объекта, названия заказчика и подрядной организации, номеров их телефонов, лицензий, должности и фамилии производителя работ, номера и даты выдачи разрешения на строительство, даты начала и окончания строительства.

Наименование подрядных организаций и номера телефонов указываются также на бытовых помещениях, щитах ограждения , механизмах и оборудовании;

2.6. выполнение работ по водоотводу, устройству временных  внутриплощадочных дорог и инженерных сетей, необходимых на время строительства (предусмотренных проектной документацией);

2.7. монтаж освещения на строительной площадке;

2.8. обустройство въезда и выезда твердым покрытием, оборудование выезда со строительных площадок пунктами очистки колес автотранспорта (установками пневмомеханической очистки автомашин);

2.9. размещение на территории строительной площадке бытовых и подсобных помещений для рабочих и служащих, временных зданий, строений и сооружений производственного и складского назначения в соответствии с нормативными требованиями и проектной документацией;

2.10. оборудование мест для складирования материалов, конструкций, изделий и инвентаря, а также мест для установки строительной техники;

2.11. установка бункера-накопителя для сбора мусора.

Не допускается  закапывание в грунт или сжигание мусора и отходов на территории строительной площадки.

3. При содержании строительной площадки на застройщика (при условии строительства хозспособом), генерального подрядчика (в случае возложения на него соответствующих обязательств по договору с застройщиком) возлагается ответственность:

- за уборку и содержание в чистоте территорий строительных площадок, а также прилегающих к ним территорий и подъездов;

- за соблюдением субподрядными организациями требований, предусмотренных действующим законодательством и муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

4. Сбор и вывоз отходов с территорий строительных площадок осуществляется в соответствии с действующим законодательством и муниципальными правовыми актами города Томска.

5. Обустройство и содержание строительных площадок должно осуществляться в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ», введённых в действие 30 июня 2003 года.

6. Ограждения строительных площадок должны отвечать следующим требованиям:

- Ограждения и их конструкции иметь опрятный внешний вид, то есть должны быть очищены от грязи, промыты, не иметь проемов, поврежденных участков, отклонений от вертикали, посторонних наклеек, объявлений и надписей.

- ограждения и их конструкции должны быть окрашены красками, устойчивыми к неблагоприятным погодным условиям, а при повторном использовании – отремонтированы и окрашены заново.

- ограждения должны отвечать требованиям  ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ».

- в целях обеспечения безопасности пешеходов в местах близкого размещения строящихся или реконструируемых объектов от пешеходной зоны над ограждением устанавливается защитный козырек, а на тротуаре – настил для пешеходов, оборудованный перилами со стороны движения транспорта.

7. Контроль за соблюдением требований настоящего Положения осуществляется уполномоченным органом администрации города Томска – департаментом строительства и архитектуры администрации города Томска.

Формой контроля за соблюдением требований настоящего Положения является участие уполномоченных органов и структурных подразделений администрации города Томска в подготовке и подписании совместно с застройщиком и (или) уполномоченными им лицами акта завершения работ подготовительного периода (этап общеплощадочных подготовительных работ).

Для подготовки акта организовывается комиссия в составе представителей: генподрядной организации, технического надзора заказчика, представителя районной администрации, представителя комитета по строительному надзору департамента строительства и архитектуры администрации г. Томска, представителя  инспекции государственного строительного надзора Томской области.

О завершении работ подготовительного периода (этап общеплощадочных подготовительных работ) и готовности к оформлению акта завершения работ указанные выше органы уведомляются застройщиком или уполномоченным им лицом.