## Приложение 1 к Регламенту сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования «Город Томск»

Требования

к контейнерам, устанавливаемым за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск»

1. Номинальная емкость - 0,75 куб. м.

2. Цвет - зеленый.

3. Вес нетто - не более 100 кг.

4. Вес брутто - не более 500 кг.

5. Все стыки должны быть усилены уголком металлическим размером 45 мм.

6. В верхней части боковых стенок контейнера должны быть выполнены отверстия диаметром 50 мм для захвата и разгрузки контейнера.

Настоящие требования рекомендованы к применению всем лицам, осуществляющим на территории муниципального образования «Город Томск» деятельность по организации предварительного накопления, а также по сбору и вывозу отходов производства и потребления.

## Приложение 2 к Регламенту сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования «Город Томск»

Требования

к бункерам, устанавливаемым за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск»

1. Номинальная емкость - 7,6 куб. м.

2. Габариты:

3. Цвет - зеленый.

4. Вес нетто - не более 700 кг.

5. Вес брутто - не более 3000 кг.

6. Бункер должен быть изготовлен из листового металла толщиной 3 мм.

7. В передней и задней частях бункера должны быть выполнены грузозахватные приспособления (всего 6 шт.).

Настоящие требования рекомендованы к применению всем лицам, осуществляющим на территории муниципального образования «Город Томск» деятельность по организации предварительного накопления, а также по сбору и вывозу отходов производства и потребления.

## Приложение 3 к Регламенту сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования «Город Томск»

Требования

к контейнерам заглубленного типа, устанавливаемым за счет средств бюджета муниципального образования «Город Томск», а также к их установке и эксплуатации

1. Контейнер заглубленного типа должен быть выполнен в виде капсулы из композитный материалов не подверженных коррозии и гниению и пропусканию фильтратов в почву.

## 2. Приемное отверстие должно обеспечивать беспрепятственное размещение в контейнере мусоросборочных пакетов объемом до 50 литров.

## 3. Из капсул заглубленных контейнеров необходимо производить откачивание скопившегося фильтрата. Фильтрат должен откачиваться специализированным оборудованием и сливаться в установленном для сбора жидких бытовых отходов месте.

## 4. Заглубленные контейнеры необходимо обслуживать только специализированным оборудованием и транспортом, исключающими возможность разлетания бытовых отходов при выгрузке и проливание фильтрата.

## 5. Необходимо соблюдение технологических проходов между контейнером и ограждением.

## 6. Необходима санитарная обработка капсул специализированными средствами в соответствии с санитарными нормами и правилами

Настоящие требования рекомендованы к применению всем лицам, осуществляющим на территории муниципального образования «Город Томск» деятельность по организации предварительного накопления, а также по сбору и вывозу отходов производства и потребления.

## Приложение 4 к Регламенту сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов на территории муниципального образования «Город Томск»

## Требования

## к размещению контейнерной площадки и подъездных путей к ней на территориях общего пользования муниципального образования «Город Томск»

Помимо требований к размещению контейнерных площадок и подъездных путей к ним, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, размещение контейнерных площадок и подъездных путей к ним на территориях общего пользования муниципального образования «Город Томск» осуществляется с соблюдением следующих основных требований:

1. Технические требования

- площадки под контейнеры должны быть удалены от многоквартирных и жилых домов, детских учреждений, мест  отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.;

- площадки для контейнеров и бункеров должны иметь: ровное асфальтовое или бетонное покрытие, уклон в сторону проезжей части 0,02 %, на технологической площадке для мусоровозов уклоны и подъемы не должны превышать 8%;

- для поддержания необходимого санитарного состояния площадок контейнеры должны быть установлены от ограждающих конструкций не ближе 1,0 м. и друг от друга – 1,0 м. – для бункеров и заглубленных контейнеров, для евроконтейнеров 1.1 м3 и контейнеров 0,75 м3 контейнеры должны быть установлены от ограждающих конструкций не ближе 1,0 м. и друг от друга – 0,35 м;

- ширина подъездных путей к контейнерной площадке не менее 3,5 м;

- ширина подъездных путей к технологической площадке для мусоровозов не менее 3,5 м;

- проезд для контейнерной площадки должен быть выполнен как сквозной и по возможности исключать движение задним ходом;

- при невозможности организации сквозного проезда, в месте разгрузки контейнера  обустраивается площадка для разворота транспорта размерами не менее 20,0 * 15,0 м;

- расстояние в месте разгрузки от фронтальной стенки контейнера до мусоровоза должно составлять не менее 1,5 м. для заглубленных контейнеров, бункеров, евроконтейнеров;

- расстояние в месте разгрузки от фронтальной стенки контейнера до мусоровоза должно составлять не менее 3 м. для контейнеров 0,75 м3;

2. Не допускается размещение площадки, если:

- транспорт вынужден двигаться задним ходом более 30 м;

-  транспорт вынужден двигаться задним ходом в условиях отсутствия видимости при выезде на проезжую часть;

- наличие над подъездными путями электропроводов, водоводов, теплотрасс, канализационных и дренажных труб, козырьков и прочих объектов, расположенных на высоте менее 4,5 м от покрытия;

- над контейнерной площадкой имеются линии электропередач

- на подъездных путях имеются препятствия, осложняющие безопасный и свободный доступ мусоровозного транспорта к контейнерной площадке.

Основные размеры площадок для заглубленных контейнеров, мм

| K | S | D | Е |  | Q | P | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (количество контейнеров, шт.) | (длина площадки, мм) | (длина площадки под контейнеры, мм) | (технологические проходы, мм) | (диаметр контейнеров, мм) | (ширина площадки, мм) | (длина секции для крупногабаритного мусора (далее – по тексту КГМ), мм) | (длина ограждения, мм) |
| 1 | 6800 | 3800 | 1000 | V-5,0 м3 =1800 | 2800 | 3000 (размеры могут варьироваться исходя из места установки) | 2000 |
| 2 | 9600 | 6600 | 1000 | V-5,0 м3 =1800 | 2800 | 3000 (размеры могут варьироваться исходя из места установки) | 2000 |
| 3 | 12400 | 9400 | 1000 | V-5,0 м3 =1800 | 2800 | 3000 (размеры могут варьироваться исходя из места установки) | 2000 |

Подбор цветовой гаммы для площадки под контейнеры по соответствию расположенных  рядом домов.

Высота ограждений для заглубленных контейнеров  равна не более 1,6 м.

Требование для контейнерной площадки: легкие ремонтнопригодные конструкции, закрытого либо открытого типа.

Площадь площадки под один бункер равна 16,2 м2.

Площадь площадки под два бункера равна 24,1 м2.

Площадь площадки под три бункера равна 31,9 м2

Основные размеры площадок под бункеры, мм

| B | L | L1 | l | m | Z | P | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (количество бункеров, шт.) | (длина площадки) | (расстояние между наружными стенками бункеров) | (технологические проходы) | (ширина площадки) | (длина тех.площадки для мусоровозов) | (длина секции для КГМ) | (длина ограждения секции КГМ |
| 1 с расчетом под 2 | 9000 | 4900 | 1100 | 5580 | 11000 | 3000 | 1700 |
| 2 с расчетом под 3 | 12000 | 7900 |  |  |  |  |  |
| 3 с расчетом под 4 | 15000 | 10900 |  |  |  |  |  |
| 4 с расчетом под 5 | 18000 | 13900 |  |  |  |  |  |
| 5 с расчетом под 6 | 21000 | 16900 |  |  |  |  |  |

Площадь площадки под один бункер равна 50,2 м2.

Площадь площадки под два бункера равна 66,9 м2.

Площадь площадки под три бункера равна 83,7 м2.

Площадь площадки под четыре бункера равна 100,4 м2.

Площадь площадки под пять бункеров равна 117,1 м2.

Основные размеры площадок под контейнеры и габаритный мусор, 1,1 м3 (ЕВРО),  мм

| K | S | L1 | l | m | P | Q | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (количество контейнеров, шт.) | (длина площадки) | (расстояние между крайними стенками контейнеров) | (технологические проходы) | (ширина площадки) | (длина сектора для КГМ) | (ширина сектора для КГМ) | (длина технологического прохода для секции КГМ) |
| 1 | 4060 | 1360 | 350 | 1700 | 2350 (размеры могут варьироваться исходя из места установки) | 1700 | 1350 |
| 2 | 5770 | 3070 |  |  |  |  |  |
| 3 | 7480 | 4780 |  |  |  |  |  |
| 4 | 9190 | 6490 |  |  |  |  |  |
| 5 | 10900 | 8200 |  |  |  |  |  |
| 6 | 12610 | 9910 |  |  |  |  |  |

| Е | Т |
| --- | --- |
| (ширина тех.площадки для мусоровозов) | (длина тех.площадки для мусоровозов) |
| 4500 | 10900 |

Высота ограждений составляет 1,6 м.

Требование для контейнерной площадки: легкие ремонтнопригодные конструкции открытого типа.

Ограждение – каркас выполнен из труб квадратного профиля, обшитых поликарбонатом.

Основание –  асфальтированное покрытие.

Площадь площадки на один контейнер равна - 6,9 м2

Площадь площадки на два контейнера равна – 9,8 м2

Площадь площадки на три контейнера равна - 12,7 м2

Площадь площадки на четыре контейнера равна - 15,6 м2

Площадь площадки на пять контейнеров равна - 18,5 м2.

Площадь площадки на шесть контейнеров равна - 21,4 м2.

Основные размеры площадок для заглубленных контейнеров, мм

| K | S | D | Е |  | Q | P | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (количество контейнеров, шт.) | (длина площадки, мм) | (длина площадки под контейнеры, мм) | (технологические проходы, мм) | (диаметр контейнеров, мм) | (ширина площадки, мм) | (длина секции для КГМ, мм) | (длина ограждения, мм) |
| 1 | 5800 | 2800 | 1000 | V-5,0 м3 =1800 | 2800 | 3000 | 1700 |
| 2 | 8600 | 5600 | 1000 | V-5,0 м3 =1800 | 2800 | 3000 | 1700 |
| 3 | 11400 | 8400 | 1000 | V-5,0 м3 =1800 | 2800 | 3000 | 1700 |

Высота ограждений для КГМ равна не более 3,5 м. Высота ограждений для заглубленных контейнеров  равна не более 1,6 м.

Требование для контейнерной площадки: легкие ремонтнопригодные конструкции, закрытого либо открытого типа.

Площадь площадки под один бункер равна 16,2 м2.

Площадь площадки под два бункера равна 24,1 м2.

Площадь площадки под три бункера равна 31,9 м2.

Настоящие требования рекомендованы к применению всем лицам, осуществляющим размещение и обустройство контейнерных площадок на земельных участках, находящихся в собственности юридических и физических лиц.