Приложение

к постановлению администрации  Города Томска

от 11.04.2012  № 356

# Примерная форма технического задания

на оказание услуг по проведению обязательных энергетических обследований муниципальных учреждений

- Заказчик: ______________________________________________________

- Исполнитель: ___________________________________________________

- Основание для оказания услуг.

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.12 2009 № 1830-р. «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации»;

Приказ Министерства энергетики РФ от 19.04.2010 № 182 «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования»;

Постановление администрации Города Томска от 03.09.2010 № 896 «Об утверждении городской целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Город Томск» на 2010 - 2012 годы».

- Цели  и задачи проведения энергетического обследования.

## 4.1.	Целью проведения энергетических обследований является определение рационального использования энергоресурсов и повышение энергоэффективности муниципальных учреждений.

## 4.2.	Задачи проведения  энергетических обследований учреждений:

## 4.2.1. Получение объективных данных об объеме потребления энергетических ресурсов (по каждому  виду энергоресурсов: электроэнергия, теплоэнергия, вода, газ, а также дизельное и иное топливо, мазут, уголь в разрезе обследуемых объектов);

## 4.2.2. Определение показателей энергетической эффективности каждого обследуемого объекта;

4.2.3.	Определение потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности в разрезе обследуемых объектов;

4.2.4. Разработка перечня типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и проведение их стоимостной оценки и срока окупаемости (с учетом ежегодного роста тарифов на энергоресурсы) по каждому виду потребляемых энергоресурсов в разрезе обследуемых объектов;

4.2.5. Разработка перечня дополнительных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, отличных от типовых, общедоступных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с обязательным техническим и экономическим обоснованием каждого такого мероприятия и срока его окупаемости (с учетом ежегодного роста тарифов на энергоресурсы) в разрезе обследуемых объектов;

4.2.6. Выявление и анализ причин перерасхода энергоресурсов в разрезе обследуемых объектов.

- Требования к Исполнителю.

## 5.1. Является членом саморегулируемой организации в области энергетического обследования, в соответствии с требованиями ч.4. ст. 15 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

- Перечень объектов, подлежащих  энергетическому обследованию.

Перечень включает в себя отдельно стоящие здания и сооружения, а  также части зданий и/или жилых домов, занимаемые муниципальным учреждением, находящиеся оперативном управлении.

| № п/п | Наименование (вид) объекта | Адрес объекта | Этажность | Общая площадь объекта (площадь объекта, подлежащая обследованию), м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Требования к безопасности.

Техника безопасности по энергетическому обследованию Объектов Заказчика должна соответствовать требованиям действующих МПОТ, ПТЭЭП, ПУЭ, ППБ, ПТЭТЭ, ПБ 12-529-03 и иных действующих нормативных документов в области проведения работ в энергетических системах.

- Содержание услуг.

Энергетическое обследование каждого из объектов, указанных в п. 6, включает в себя оказание услуг и выполнение работ следующих видов:

8.1. Обследование системы электроснабжения:

-Анализ  фактического потребления электроэнергии и его соответствие лимитам за последние 5 лет;

-Сравнительный анализ затрат на электроэнергию за последние 5 лет;

-Анализ договорных отношений на электроснабжение за _____ год, в том числе анализ правильности применения тарифного меню и определения процента потерь электроэнергии в системе электроснабжения;

-Составление баланса электроэнергии за отчетный год;

-Анализ схемы электроснабжения на соответствие категории надежности;

-Оценка состояния коммерческого и технического учета электрической энергии и отчетности потребления;

-Тепловизионное обследование распределительных устройств (электрощитовых) в соответствии с РД-34.45-51.300-97;

-Анализ эффективности установки многотарифного учета электроэнергии на основании суточного графика потребления;

- Перечень, характеристика и оценка энергетической эффективности электроснабжающего и энергопотребляющего оборудования;

-Анализ и оценка системы освещения (в разрезе всех типовых помещений, к которым выставлены  нормативные требования, при организации доступа энергоаудитора в эти помещения);

-Проведение замеров освещенности и коэффициента пульсации в типовых помещениях, к которым выставлены нормативные требования (в соответствии с ГОСТ 24940-96);

-Разработка вариантов  замены эксплуатируемых осветительных приборов на энергосберегающие модели светильников с учётом существующих нормативных требований к освещению;

-Анализ фактических и нормативных удельных расходов электроэнергии (на 1 учащегося, 1 человека,1м2 площади в зависимости от назначения объекта);

-Выводы и разработка мероприятий по рациональному использованию электрической энергии с оценкой эффективности, объема затрат на внедрение, срока окупаемости (с учетом ежегодного роста тарифов на энергоресурсы) каждого мероприятия, а также приоритетности выполнения.

8.2. Обследование системы  теплоснабжения:

- Анализ  фактического потребления теплоэнергии и его соответствие лимитам за последние 5 лет, в том числе с учетом сопоставимых условий;

-Сравнительный анализ затрат на теплоэнергию за последние 5 лет;

-Анализ договорных отношений на теплоснабжение за _____ год;

-Расчет и анализ потерь тепловой энергии в тепловой сети, находящейся на балансе учреждения;

-Анализ распределения тепловых нагрузок в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения;

-Составление баланса тепловой энергии за отчетный год;

-Анализ схемы теплоснабжения, оценка энергетической эффективности основного оборудования системы теплоснабжения, в том числе анализ состояния запорной арматуры;

-Оценка состояния коммерческого и технического учета тепловой энергии и отчетности потребления;

-Тепловизионная съемка системы теплоснабжения (тепловой узел, радиаторы отопления выборочно);

-Анализ фактических и нормативных удельных расходов теплоносителя (на 1м2/ м3 площади);

-Выводы и разработка мероприятий по рациональному использованию тепловой энергии с оценкой эффективности, объема затрат на внедрение, срока окупаемости (с учетом ежегодного роста тарифов на энергоресурсы) каждого мероприятия, а также приоритетности выполнения.

8.3. Обследование системы водоснабжения:

-Анализ  фактического потребления воды и его соответствие лимитам за последние 5 лет;

-Сравнительный анализ затрат на водоснабжение за последние 5 лет;

-Анализ договорных отношений на водоснабжение за _____ год;

-Оценка состояния коммерческого и технического учета и отчетности потребления;

-Анализ фактических и нормативных удельных расходов воды (на 1 учащегося, 1 человека, 1м2 площади зависимости от назначения объекта);

-Выводы и разработка мероприятий по рациональному использованию воды с оценкой эффективности, объема затрат на внедрение, срока окупаемости (с учетом ежегодного роста тарифов на энергоресурсы) каждого мероприятия, а также приоритетности выполнения.

8.4. Обследование системы водоотведения:

-Анализ фактических расходов на водоотведение и соответствие лимитам и за последние 5 лет;

-Сравнительный анализ затрат на водоотведение за последние 5 лет;

-Анализ договорных отношений на водоотведение за _____ год;

-Выводы

8.5. Обследование ограждающих конструкций:

-Характеристика ограждающих конструкций зданий и сооружений;

-Тепловизионная съемка наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений;

-Оценка качества изоляции наружных ограждающих конструкций (стены, остекление, фундамент, уплотнения дверных и оконных проемов) в соответствии с ГОСТ 26629-85;

-Тепловизионная съемка внутренних ограждающих конструкций зданий и сооружений в соответствии с ГОСТ 26629-85;

-Оценка качества изоляции ограждающих конструкций (углы, стыки, уплотнения дверных и оконных проемов);

-Установление фактических теплотехнических характеристик (удельная отопительная характеристика, термическое сопротивление, в том числе с помощью измерителя теплового потока)  ограждающих конструкций зданий и сооружений;

-Выводы и разработка мероприятий по повышению теплотехнической эффективности ограждающих конструкций и снижению потерь тепловой энергии с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение, срока окупаемости (с учетом ежегодного роста тарифов на энергоресурсы)  каждого мероприятия, а также приоритетности выполнения.

8.6. Вентиляция и кондиционирование воздуха:

-Анализ работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

-Определение удельных показателей энергетической эффективности работы систем вентиляции (на 1м3 объема);

-Выводы и разработка мероприятий по повышению энергетической эффективности систем вентиляции и кондиционирования с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение, срока окупаемости (с учетом ежегодного роста тарифов на энергоресурсы)   каждого мероприятия, а также приоритетности выполнения.

8.7. Автотранспорт:

-Анализ фактического потребления моторного топлива и его соответствие лимитам за последние 5 лет;

-Анализ фактического и паспортного удельного расхода топлива (на 1 л/т-км/1 л/пасс-км/ 1 л/100 км/ 1 л/моточас) и причин перерасхода топлива и ГСМ;

-Выводы и разработка мероприятий по рациональному использованию моторного топлива с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение, срока окупаемости (с учетом ежегодного роста тарифов на энергоресурсы) каждого мероприятия, а также приоритетности выполнения.

8.8. Заключение по энергетическому обследованию

8.3. Расчет целевых показателей

-Расчет целевых показателей в соответствии с таблицей 4 раздела IX «Целевые показатели» приложения к настоящему техническому заданию;

-Выводы по каждому целевому показателю.

- Этапы энергетического обследования.

| № этапа | Название этапа энергетического обследования | Длительность | Результат проведения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ исходной информации (техническая документация, визуальный осмотр, опросные листы) | 10 рабочих дней с момента получения данных от заказчика согласно п. 10 настоящего технического задания | Обработка данных для отчета и энергетического паспорта. |
| 2 | Проведение инструментального обследования | не позднее 15 рабочих дней до срока сдачи результата оказанных услуг | Составление протоколов замеров. Анализ систем энергоснабжения на основании инструментальных замеров. |
| 3 | Результирующий анализ информации | не позднее 15 рабочих дней до срока сдачи результата оказанных услуг | Разработка мероприятий по энергосбережению, расчет их экономической эффективности и сроков окупаемости. |
| 4 | Формирование итоговой документации | 15 рабочих дней с момента завершения третьего этапа | Составление отчета по энергетическому обследованию, составление энергетического паспорта |

- Комплект исходной информации.

Комплект исходной информации для оказания услуг и выполнения работ согласно п.8 «Содержание услуг»  предоставляется Исполнителю в течение 10 рабочих дней с момента получения Заказчиком официального запроса.

Комплект исходной информации включает в себя только сведения, относящиеся к обследуемым объектам, указанным в п.6 настоящего технического задания.

В случае невозможности получения запрошенной информации в отчете по результатам энергетического обследования отмечается факт отсутствия информации и прилагается  копия документального подтверждения отсутствия запрошенной информации (копия запроса, копия ответа на запрос).

- Перечень и комплектность результатов, подлежащих приемке.

Исполнителем готовятся и передаются Заказчику следующие документы:

11.1.  Отчет по результатам энергетического обследования в соответствии с формой (приложение к настоящему техническому заданию), который должен содержать:

- Перечень документов, в соответствии и на основании которых проводилось энергетическое обследование;

- Информацию об Исполнителе (энергоаудиторе);

- Состав парка приборов, используемый для проведения энергетического обследования;

- Информацию  об обследуемом учреждении, в том числе описание объектов обследования (назначение, технические характеристики здания: тип, серия, год постройки, этажность, строительный объём, отапливаемый объём, общая площадь и т.д.; месторасположение и ориентация по сторонам света; эксплуатационные характеристики здания: число пользователей системами энергоснабжения, температурный режим эксплуатации помещений);

- Описание  и результаты оказанных услуг (работ), указанных в п. 8 «Содержание услуг» настоящего технического задания. Репрезентативность результатов обследования должна быть подтверждена соответствующими документами, исполненными по каждому пункту содержания, согласно настоящему техническому заданию;

- Выводы по каждому разделу услуг (работ), с указанием причин завышенного (по сравнению с расчётным либо нормативным) потребления энергоресурсов;

- Перечень типовых  и отличных от типовых  мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, с указанием стоимостной оценки каждого мероприятия, срока окупаемости (с учетом ежегодного роста тарифов на энергоресурсы) и приоритетности  его реализации с целью получения наибольшего экономического эффекта, а также индикаторы указанных мероприятий в цифровом выражении, значение которых позволяет оценить степень эффективности названных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности);

11.2. Согласованный и зарегистрированный энергетический паспорт в СРО, в которой состоит Исполнитель, составленный в соответствии с Приказом Министерства энергетики РФ от 19.04.2010 № 182 (для юридического лица) и иными нормативными правовыми актами.

11.3. Документы, указанные в п.11.1-11.2 должны быть представлены в количестве двух экземпляров на бумажном носителе и одном экземпляре на электронном носителе.

11.4.	Комплект исходной информации, в соответствии и на основании которой проводилось энергетическое обследование;

11.5. Энергетический паспорт должен быть представлен в форме электронного документа в формате Portable Document Format (PDF).

Заказчик						Исполнитель

_____________________ ____				________________________

«____» ___________________				«____»__________________

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение к техническому заданию на оказание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | услуг по проведению обязательных энергетических |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обследований муниципальных учреждений |
| Согласовано |  |  |  |  |  |  |  | Утверждаю |
| ______________________________ |  |  |  |  |  |  |  | ______________________________________________ |
| наименование должности лица, согласовывающего отчет от имени обследуемого учреждения |  |  |  |  |  |  |  | наименование должности лица, утверждающего отчет от имени МБУ «Центр энергосбережения и энергоэффективности» |
| ____________________/_________/ |  |  |  |  |  |  |  | ____________________/______________/ |
| подпись Ф.И.О. |  |  |  |  |  |  |  | подпись Ф.И.О. |
| "_____"______________20___г. |  |  |  |  |  |  |  | "_____"______________20___г. |
| Отчёт |
| о проведении энергетического обследования |
| полное наименование обследуемого муниципального учреждения |
| период проведения энергетического обследования |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  | Исполнитель |
| __________________________________________ |  |  |  |  |  |  | _____________________________________________ |
| наименование должности лица, представляющего отчет от имени исполнителя |  |  |  |  |  |  | наименование должности лица, представляющего отчет от имени исполнителя |
| Документ_________________________ №_______от_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование, номер и дата документа, подтверждающего квалификацию энергоаудитора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ____________________/______________/ |  |  |  |  |  |  | ____________________/______________/ |
| подпись Ф.И.О. |  |  |  |  |  |  | подпись Ф.И.О. |
| "_____"______________20___г. |  |  |  |  |  |  | "_____"______________20___г. |
|  |  | Город Томск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I Перечень документов, в соответствии и на основании которых проводилось энергетическое обследование (в т.ч. заверенной руководителем муниципального учреждения исходной документации, запрошенной Исполнителем): |
| 1.1. Документация организационно-методического и общетехнического характера: |
| 1.1.1.______________________________________________________________________________________________________________ |
| 1.1.2.______________________________________________________________________________________________________________ |
| 1.1.3.______________________________________________________________________________________________________________ |
| 1.2. Документация по инженерным системам обследуемого учреждения: |  |
| 1.2.1.______________________________________________________________________________________________________________ |
| 1.2.2.______________________________________________________________________________________________________________ |  |
| 1.2.3.______________________________________________________________________________________________________________ |
| II Информация об исполнителе (энергоаудиторе) |
| 2.1. | Полное наименование, основной государственный номер в ЕГРЮЛ, ИНН |
| 2.2. 2.3. | Наименование саморегулируемой организации в области энергетического обследования, членом которой является исполнитель в соответствии с требованиями п.4 ст. 15 № 261-ФЗ ФИО и контактный телефон энергоаудитора, составившего отчет по энергетическому обледованию |
| III Перечень приборов, используемых для проведения энергетического обследования: |
| таблица 1 |
| № п/п | Наименование | тип / марка /модель | год изготовления | Свидетельство о поверке | область применения |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| IV Информация об обследуемом учреждении |
| 4.1. | Полное наименование, основной государственный номер в ЕГРЮЛ, ИНН |
| 4.2. | ФИО и контактный телефон руководителя учреждения |
| 4.3. | ФИО и контактный телефон лица, ответственного за инженерные системы и энергоснабжение учреждения |
| 4.4. | Полное наименование учредителя |
| V Сведения об обследуемых объектах |
| таблица 2 |
| № п/п | Наименование объекта, адрес | Тип/ серия | год постройки | этажность | характеристика кровли | материал стен | Режим работы | Объём, куб.м. | Площадь, кв.м | Температурный режим внутренних помещений, | Численность пользователей системами энергоснабжения с учетом контингента, чел. |
|  |  |  |  |  |  |  | Количество рабочих дней в году, дней | Время работы в течение дня | строительный | отапливаемый | общая | полезная |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

VI Результаты, представленные по итогам оказанных услуг и выполненных работ:

8.1. Обследование системы электроснабжения:

-Анализ  фактического потребления электроэнергии и его соответствие лимитам за последние 5 лет;

-Сравнительный анализ затрат на электроэнергию за последние 5 лет;

-Анализ договорных отношений на электроснабжение за _____ год, в том числе анализ правильности применения тарифного меню и определения процента потерь электроэнергии в системе электроснабжения;

-Составление баланса электроэнергии за отчетный год;

-Анализ схемы электроснабжения на соответствие категории надежности;

-Оценка состояния коммерческого и технического учета электрической энергии и отчетности потребления;

-Тепловизионное обследование распределительных устройств (электрощитовых) в соответствии с РД-34.45-51.300-97;

-Анализ эффективности установки многотарифного учета электроэнергии на основании суточного графика потребления;

- Перечень, характеристика и оценка энергетической эффективности электроснабжающего и энергопотребляющего оборудования;

-Анализ и оценка системы освещения (в разрезе всех типовых помещений, к которым выставлены нормативные требования, при организации доступа энергоаудитора в эти помещения);

-Проведение замеров освещенности и коэффициента пульсации в типовых помещениях, к которым выставлены нормативные требования (в соответствии с ГОСТ 24940-96);

-Разработка вариантов  замены эксплуатируемых осветительных приборов на энергосберегающие модели светильников с учётом существующих нормативных требований к освещению;

-Анализ фактических и нормативных удельных расходов электроэнергии (на 1 учащегося, 1 человека,1м2 площади в зависимости от назначения объекта);

-Выводы и разработка мероприятий по рациональному использованию электрической энергии с оценкой эффективности, объема затрат на внедрение, срока окупаемости (с учетом ежегодного роста тарифов на энергоресурсы) каждого мероприятия, а также приоритетности выполнения.

8.2. Обследование системы  теплоснабжения:

- Анализ  фактического потребления теплоэнергии и его соответствие лимитам за последние 5 лет, в том числе с учетом сопоставимых условий;

-Сравнительный анализ затрат на теплоэнергию за последние 5 лет;

-Анализ договорных отношений на теплоснабжение за _____ год;

-Расчет и анализ потерь тепловой энергии в тепловой сети, находящейся на балансе учреждения;

-Анализ распределения тепловых нагрузок в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения;

-Составление баланса тепловой энергии за отчетный год;

-Анализ схемы теплоснабжения, оценка энергетической эффективности основного оборудования системы теплоснабжения, в том числе анализ состояния запорной арматуры;

-Оценка состояния коммерческого и технического учета тепловой энергии и отчетности потребления;

-Тепловизионная съемка системы теплоснабжения (тепловой узел, радиаторы отопления выборочно);

-Анализ фактических и нормативных удельных расходов теплоносителя (на 1м2/ м3 площади);

-Выводы и разработка мероприятий по рациональному использованию тепловой энергии с оценкой эффективности, объема затрат на внедрение, срока окупаемости (с учетом ежегодного роста тарифов на энергоресурсы) каждого мероприятия, а также приоритетности выполнения.

8.3. Обследование системы водоснабжения:

-Анализ  фактического потребления воды и его соответствие лимитам за последние 5 лет;

-Сравнительный анализ затрат на водоснабжение за последние 5 лет;

-Анализ договорных отношений на водоснабжение за _____ год;

-Оценка состояния коммерческого и технического учета и отчетности потребления;

-Анализ фактических и нормативных удельных расходов воды (на 1 учащегося, 1 человека, 1м2 площади зависимости от назначения объекта);

-Выводы и разработка мероприятий по рациональному использованию воды с оценкой эффективности, объема затрат на внедрение, срока окупаемости (с учетом ежегодного роста тарифов на энергоресурсы) каждого мероприятия, а также приоритетности выполнения.

8.4. Обследование системы водоотведения:

-Анализ фактических расходов на водоотведение и соответствие лимитам и за последние 5 лет;

-Сравнительный анализ затрат на водоотведение за последние 5 лет;

-Анализ договорных отношений на водоотведение за _____ год;

-Выводы

8.5. Обследование ограждающих конструкций:

-Характеристика ограждающих конструкций зданий и сооружений;

-Тепловизионная съемка наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений;

-Оценка качества изоляции наружных ограждающих конструкций (стены, остекление, фундамент, уплотнения дверных и оконных проемов) в соответствии с ГОСТ 26629-85;

-Тепловизионная съемка внутренних ограждающих конструкций зданий и сооружений в соответствии с ГОСТ 26629-85;

-Оценка качества изоляции ограждающих конструкций (углы, стыки, уплотнения дверных и оконных проемов);

-Установление фактических теплотехнических характеристик (удельная отопительная характеристика, термическое сопротивление, в том числе с помощью измерителя теплового потока)  ограждающих конструкций зданий и сооружений;

-Выводы и разработка мероприятий по повышению теплотехнической эффективности ограждающих конструкций и снижению потерь тепловой энергии с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение, срока окупаемости (с учетом ежегодного роста тарифов на энергоресурсы)  каждого мероприятия, а также приоритетности выполнения.

8.6. Вентиляция и кондиционирование воздуха:

-Анализ работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха;

-Определение удельных показателей энергетической эффективности работы систем вентиляции (на 1м3 объема);

-Выводы и разработка мероприятий по повышению энергетической эффективности систем вентиляции и кондиционирования с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение, срока окупаемости (с учетом ежегодного роста тарифов на энергоресурсы)   каждого мероприятия, а также приоритетности выполнения.

8.7. Автотранспорт:

-Анализ фактического потребления моторного топлива и его соответствие лимитам за последние 5 лет;

-Анализ фактического и паспортного удельного расхода топлива (на 1 л/т-км/1 л/пасс-км/ 1 л/100 км/ 1 л/моточас) и причин перерасхода топлива и ГСМ;

-Выводы и разработка мероприятий по рациональному использованию моторного топлива с оценкой их эффективности и объема затрат на их внедрение, срока окупаемости (с учетом ежегодного роста тарифов на энергоресурсы) каждого мероприятия, а также приоритетности выполнения.

8.8. Заключение по энергетическому обследованию

8.9. Расчет целевых показателей

-Расчет целевых показателей в соответствии с таблицей 4 раздела IX «Целевые показатели» приложения к настоящему техническому заданию;

-Выводы по каждому целевому показателю.

|  | VII Перечень типовых и отличных от типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| --- | --- |
| таблица 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Годовая экономия в натуральном выражении | Годовая экономия в стоимостном выражении, тыс. руб. (по тарифу _____ г.) | Затраты, тыс. руб. | Средний срок окупаемости, лет | Согласованный срок внедрения (квартал, год) | Ответственные лица | Объем потребностей в финансовых средствах по годам, тыс.руб. | Ожидаемые результаты от внедрения мероприятия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | всего отчетный год | в том числе по источникам финансирования | всего отчетный год+1 | в том числе по источникам финансирования | всего отчетный год+2 | в том числе по источникам финансирования | всего отчетный год+3 | в том числе по источникам финансирования | в натуральных показателях | в стоимостных показателях, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Бюджетные средства | Внебюджетные средства | Иные источники |  | Бюджетные средства | Внебюджетные средства | Иные источники |  | Бюджетные средства | Внебюджетные средства | Иные источники |  | Бюджетные средства | Внебюджетные средства | Иные источники | всего отчетный год | всего отчетный год+1 | всего отчетный год+2 | всего отчетный год+3 | всего отчетный год | всего отчетный год+1 | всего отчетный год+2 | всего отчетный год+3 |
|  | 1. Организационные мероприятия |
|  | Итого по разделу 1 (электрическая энергия) | тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1 (тепловая энергия) | Гкал/ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 1 (холодная вода) | тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Малозатратные и среднезатратные технические мероприятия со сроком окупаемости до 5 лет |
|  | Итого по разделу 2 (электрическая энергия) | тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2 (тепловая энергия) | Гкал/ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 2 (холодная вода) | тыс. куб.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Крупнозатратные со сроком окупаемости более 5 лет |
|  | Итого по разделу 3 (электрическая энергия) | тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3 (тепловая энергия) | Гкал/ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу 3 (холодная вода) | тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по разделам 1-3 |
|  | Итого по разделам 1-3 (электрическая энергия) | тыс. кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделам 1-3 (тепловая энергия) | Гкал/ год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделам 1-3 (холодная вода) | тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VIII Индикаторы, необходимые для расчета целевых показателей |
| --- |
| таблица 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № индикатора* | Наименование индикатора | Единица измерения | год (n) |
|  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  | Значение индикатора |
| П.4.* | Объем потребления тепловой энергии (далее-ТЭ) муниципальным учреждением (далее-МУ) в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.4.1.* | в натуральном выражении | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.4.2. | в стоимостном выражении | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.4.3. | в стоимостном выражении в ценах 2008 г. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.19.* | Расход ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.20.* | Площадь МУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляются с использованием приборов учета | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.21.* | Расход ТЭ МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.22.* | Площадь МУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с с применением расчетных способов | кв.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.5.* | Объем потребления воды муниципальным учреждением (МУ) в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.5.1.* | в натуральном выражении | тыс. куб. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.5.2. | в стоимостном выражении | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.5.3. | в стоимостном выражении в ценах 2008 г. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.23.* | Расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.24.* | Численность сотрудников и контингента МУ, в котором расходы воды осуществляются с использованием приборов учета | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.25.* | Расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием расчетных способов | тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.26.* | Численность сотрудников и контингента МУ, в котором расходы воды осуществляются с применением расчетных способов | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.3.* | Объем потребления электрической энергии (далее-ЭЭ) муниципальным учреждением (МУ) в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.3.1.* | в натуральном выражении | кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.3.2. | в стоимостном выражении | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.3.3. | в стоимостном выражении в ценах 2008 г. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.27.* | Расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.28.* | Численность сотрудников и контингента МУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются с использованием приборов учета | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.29.* | Расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВт*ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.30.* | Численность сотрудников и контингента МУ, в котором расчеты за ЭЭ осуществляются с применением расчетных способов | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.31.* | Объем природного газа, потребляемого (используемого) МУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.31.1.* | в натуральном выражении | тыс. куб.м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.31.2. | в стоимостном выражении | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.31.3. | в стоимостном выражении в ценах 2008 г. | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.32.* | Объем природного газа, потребляемого (используемого) МУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.33.* | Сумма сметы расходов МУ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.34.* | Расходы МУ на обеспечение энергетическими ресурсами | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.38.* | Число заключенных энергосервисных договоров | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.41.* | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П.42.* | Объем товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № дополнительного индикатора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пд.1. | Необходимое количество приборов учета, в том числе | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пд.1.1. | электрической энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пд.1.2. | тепловой энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пд.1.3. | воды | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пд.1.4. | природного газа | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пд.2. | Количество введенных в эксплуатацию приборов учета, в том числе: | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пд.2.1. | электрической энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пд.2.2. | тепловой энергии | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пд.2.3. | воды | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пд.2.4. | природного газа | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пд.3. | Общее количество светоточек | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пд.4. | Количество светоточек, оснащенных энергосберегающими лампами | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пд.5. | Количество специалистов в МУ, обученных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *№ индикатора в соответствии с Приложением № 2 к Методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной Приказом Министерства регионального развития № 273 от 07.06.2010 |

| IX Целевые показатели |  |
| --- | --- |
| № целевого показателя* | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Расчетная формула | год (n) |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|  |  |  |  | Значения целевых показателей |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |
| В.1. | Экономия тепловой энергии (далее ТЭ) в натуральном выражении | Гкал | П.4.1. (n+1)-П.4.1.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.2. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс. руб. | П.4.2. (n+1)-П.4.2.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия ТЭ в стоимостном выражении в ценах 2008г. | тыс. руб. | П.4.3. (n+1)-П.4.3.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.3. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс. м. куб. | П.5.1. (n+1)-П.5.1.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.4. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс. руб. | П.5.2. (n+1)-П.5.2.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия воды в стоимостном выражении в ценах 2008г. | тыс. руб. | П.5.3. (n+1)-П.5.3.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.5. | Экономия электрической энергии (далее-ЭЭ) муниципальным учреждением (МУ) в натуральном выражении | кВт*ч | П.3.1. (n+1)-П.3.1.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.6. | Экономия ЭЭ МУ в стоимостном выражении | тыс. руб. | П.3.2. (n+1)-П.3.2.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия ЭЭ МУ в стоимостном выражении в ценах 2008г. | тыс. руб. | П.3.3. (n+1)-П.3.3.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс. куб. м. | П.31.1. (n+1)-П.31.1.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | тыс. руб. | П.31.2. (n+1)-П.31.2.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экономия природного газа в стоимостном выражении в ценах 2008 г. | тыс. руб. | П.31.3. (n+1)-П.31.3.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |
| С.1а. | Удельный расход ТЭ муниципального учреждения (МУ) на 1 кв. метр общей площади | Гкал/ кв. м. | П.4.1./(П.20+П.22) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1b. | Изменение уд.расхода ТЭ МУ на 1 кв.м. общей площади | Гкал/ кв. м. | С.1а.(n+1) - C.1а..(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1.* | Удельный расход ТЭ муниципального учреждения (МУ) на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/ кв. м. | П.19.(n)/ П.20.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.2.* | Удельный расход ТЭ МУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/ кв. м. | П.21.(n)/ П.22.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1c. | Удельный расход воды на снабжение МУ на 1 чел. | куб.м./ чел. | П.5.1./(П.24.+П.26.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1d. | Изменение удельного расхода воды на обеспечение МУ на 1 чел. | куб.м./ чел. | С.1c.(n+1) - C.1c.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.6.* | Удельный расход воды на снабжение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./ чел. | П.23./ П.24. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.7.* | Удельный расход воды на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./ чел. | П.25/ П.26. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1e. | Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ на 1 чел. | кВт*ч/ чел. | П.3.1./(П.28.+П.30.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1f. | Изменение удельного расхода ЭЭ на обеспечение МУ на 1 чел. | кВт*ч/ чел. | С.1e.(n+1) - C.1e.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.11.* | Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВт*ч/мчел. | П.27.(n)/ П.28.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.12.* | Удельный расход ЭЭ на обеспечение МУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВт*ч/ чел | П.29.(n)/ П.30.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.16.* | Доля объемов ЭЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой МУ | % | П.27./ (П.27.+ П.29.)∙100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.17.* | Доля объемов ТЭ, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой МУ | % | П.19./( П.19.+ П.21.)∙100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.18.* | Доля объемов воды, потребляемой МУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой МУ | % | П.23./( П.23.+ П.25.)∙100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.19.* | Доля объемов природного газа, потребляемого МУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого МУ | % | (П.32./ П.31.)∙100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.20.1.* | Доля расходов на обеспечение энергетическими ресурсами МУ в общей смете расходов МУ для фактических условий | % | П.34.(n)/ П.33.(n)*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1.* | Динамика расходов на обеспечение энергетическими ресурсами МУ для фактических условий | % | С.20.1.(n+1)-C.20.1.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.25.* | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | П.38.(n) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.27.* | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | П.42.(n)/ П.41.(n) ∙100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе |
| N.1. | Доля введенных в эксплуатацию приборов учета к необходимому количеству приборов учета: | % | Пд.2./Пд.1.*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1.1. | электрической энергии | % | Пд.2.1./Пд.1.1.*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1.2. | тепловой энергии | % | Пд.2.2./Пд.1.2.*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1.3. | воды | % | Пд.2.3./Пд.1.3.*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1.4. | природного газа | % | Пд.2.4./Пд.1.4.*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.2. | Доля светоточек, оснащенных энергосберегающими лампами к общему количеству светоточек | % | Пд.4./Пд.3.*100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.3. | Количество специалистов в МУ, обученных в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | чел. | Пд.5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *№ целевого показателя присвоен в соответствии с Приложением № 2 к Методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной Приказом Министерства регионального развития № 273 от 07.06.2010 |

# Footnotes

С учетом требований Приказа Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях».

С учетом требований Приказа Минэкономразвития РФ от 24 октября 2011 г. № 591 «О порядке определения объемов снижения потребляемых государственным (муниципальным) учреждением ресурсов в сопоставимых условиях».