Приложение к постановлению

администрации Города Томска

от 28.06.2012  № 729

ПРАВИЛА

обустройства автомобильных стоянок, размещаемых

на территории муниципального образования «Город Томск»

#### 1. Настоящие Правила устанавливают требования к временным (некапитальным) объектам – автомобильным стоянкам отрытого типа, размещаемым на территории муниципального образования «Город Томск» (далее по тексту настоящих Правил - автостоянки).

#### 2. Расстояние от границ автостоянок до окон жилых и общественных зданий принимается в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200.

3. Минимальную ширину заезда на автостоянку необходимо принимать: с двухсторонним движением – 6м, с односторонним движением – 3,5м. Радиусы закругления бортов тротуаров и газонов – не менее 6м.

4. На автостоянках малой вместимости (до 50 мест) допускаются совмещённые въезды и выезды шириной не менее 3,5м. Автостоянки средней вместимости (от 50 до 300 мест) следует проектировать с раздельными въездами и выездами при минимальной ширине разделительной полосы 1м. На автостоянках большой вместимости (более 300 мест) следует устраивать раздельные въезды и выезды, которые необходимо размещать на расстоянии не менее 20м один от другого. Число въездов и выездов должно приниматься из расчёта эвакуации всех автомобилей в течение одного часа.

5. На автостоянках с 50 и более местами постоянного и временного хранения автомобилей при основном въезде-выезде должен устраиваться контрольно-пропускной пункт (помещения для обслуживающего персонала, туалета и т.п.), оборудована площадка для  хранения  противопожарного  инвентаря,  установки контейнеров-мусоросборников.

6. Перед устройствами, преграждающими въезд на участок автостоянки постоянного хранения автомобилей, следует устраивать площадки накопления из расчёта не менее 5% вместимости автостоянки. Минимальная длина площадки накопления – 12м.

7. Внутренние проезды на автостоянках должны иметь две полосы движения (по две машины в ряд). Минимальная ширина проезда – 6м, минимальный радиус поворота – 6м.

8. Заезды на автостоянки, а также проезды и площадки в зоне движения и стоянки автомобилей на территории автостоянок, следует предусматривать с твёрдым покрытием.

9. Места установки отдельных экипажей (парковочные места), а также указатели направления движения должны быть выполнены в виде разметки (белых полос).

10. Минимальный размер одного машино-места на автостоянках необходимо принимать не менее 2,5х5,3м. Ширина машино-места для автомобилей инвалидов – 3,5м.

11. Вместимость открытых охраняемых автостоянок, предназначенных для постоянного хранения автомобилей, как правило, должна быть не менее 100 машино-мест.